## Slide 1: BONJOUR et bienvenu

## Slide 2: REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université A.MIRA BEJAIA Faculté de Technologie Département de Génie électrique
Potentiel de la production d’hydrogène à base d’énergies solaire en Algérie
THEME
BAHATT Omar
MOKRANI Salah-Eddine
Encadré par :
Dr R.Babouri
2022 / 2023
OPTION
ENERGIES RENOUVLABLE

## Slide 3
PLAN DE TRAVAIL
GENERALITE SUR LA PRODUCTION D’HYDROGENE
LES TECHNIQUE DE PRODUCTION D’HYDROGENE A BASE D’ENERGIES
RENOUVLABLE
POTENTIEL DE LA PRODUCTION D’HYDROGENE A BASE D’ENERGIES SOLAIRE EN ALGERIE
CONCLUSION GENERLAE
INTRODUCTION GÉNÉRALE

## Slide 4
C'EST QUOI L'HYDROGÈNE ?
INTRODUCTION

## Slide 5
Les caractéristique de l’hydrogène
Propriétés physiques
de l’hydrogène
Propriétés chimiques
de l’hydrogène
Gaz incolore, inodore et non toxique
Gaz monoatomique et se compose de deux atome d’hydrogène
Sa densité énergétique environ 2,6 fois celle de l’essence (très élevée)
Il est 7 fois plus conducteur que l'air.
Réagit avec la plupart des halogènes (chlore, brome, etc)
Est 3 fois énergétiques que les hydrocarbures
Propriétés énergétiques
de l’hydrogène
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 6
Les méthodes de la production d’hydrogène
Gazéification
Transformation thermochimique
L'électrolyse de l'eau
vaporéformage
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 7
LES FORME DE STOKAGE
le stockage à haute pression sous forme gazeuse.
le stockage à très basse température sous forme liquide.
le stockage à base d’hydrures sous forme solide
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 8
LES AVANTAGE DE CHAQUE FORME
Cette méthode est simple technologiquement car elle a été utilisée de puis longtemps pour le stockage de gaz
Utilisée pour stocker de grandes quantités d’hydrogène a des pressions relativement élevées
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 9
LES AVANTAGE DE CHAQUE FORME
Permet de stocker une grande quantité d’hydrogène
Est plus réduit par rapport au stockage sous forme comprimée
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 10
LES AVANTAGE DE CHAQUE FORME
Les matériaux de stockage solides peuvent stocker une grande quantité d’hydrogène dans un petit volume
Considérée comme sure et facile a utiliser
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 11
Demande d'hydrogène
Figure : Demande mondiale d'hydrogène pur
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 12
Transport de l’hydrogène
Transport par mer
transporter de grandes quantités d'hydrogène liquide a de longues distances.
Transport par route
Sous forme de gaz comprimé
Sous forme de liquide cryogénique
Transport de l’hydrogène par gazoducs
est une méthode courante et efficace de transport de l'hydrogène a de longues distances
Les gazoducs sont souvent utilisés pour transporter de grandes quantités d'hydrogène pour alimenter les usines
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 13
  Les risques dans la production et l'utilisation de l'hydrogène
Risques d’explosion
L'hydrogène est un gaz très inflammable et peut former des mélanges explosifs avec l'air
Risques de toxique
L'hydrogène n'est pas toxique en soi, mais il peut devenir dangereux en remplaçant l'oxygène dans l'air, il peut s'accumuler et épuiser l'oxygène disponible
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 14
La
biomasse
Energies solaire photovoltaïque
Energies éolienne
Energies hydraulique
Electrolyse assistée par plasma
Electrolyse de l’eau
Technique de production d'hydrogène à base d'énergies renouvelables
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 15
électrolyse de l’eau
Electrolyseur a haute température
Electrolyseur alcaline
Electrolyseur PEM (Proton Exchange Membrane)
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 16
Electrolyseur alcaline
Electrolyseur alcalin standard
Electrolyseur alcalin
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Les ions Hydrogène sont attirés par la cathode chargée négativement ou ils se combinent pour former du H2, tandis que les ions hydroxyde a l’anode perdent des électrons pour former de l’eau et de l’oxygène. avec une pression de 1 a 50 bar dans une tempirateur moyenne de 60 a 90°C

## Slide 17
Electrolyseur à haute température
d’électrolyse SOEC
(Solid Oxide Electrolyzer Cell)
cellule d’électrolyse
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Est un processus électrochimique qui utiliser des température élevées (600-800°C) et un électrolyte solide pour produire de l’hydrogène a partir de la vapeur d’eau , dans une pression de 5 a 30 bar

## Slide 18
Electrolyseur PEM (Proton Exchange Membrane)
électrolyseur PEM
Mono cellule Electrolyseur PEM
Dans un électrolyseur PEM, l’eau (H2O) est divisée en ions hydrogène (H+) a l’anode et en ions hydroxyde (OH-) a la cathode grâce a une Pression de 1 à 80 bar dans une Température de 55 à 80°C
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION

## Slide 19
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Production d'hydrogène à partir de l'énergie hydraulique
L'hydrogène hydraulique utilise l'énergie cinétique de l'eau pour produire de l'électricité.
Cette électricité alimente par l'électrolyse de l'eau, qui produit de l'hydrogène propre.
L'hydrogène peut être utilisé comme combustible ou dans d'autres applications
Le schéma de procès d'une centrale de haute-chute

## Slide 20
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
  Production d’hydrogène par Énergie solaire photovoltaïque
conversion de l’énergie solaire en électricité
Est utilisée pour produire de l'hydrogène propre par électrolyse de l'eau. Cette méthode offre une source d'hydrogène renouvelable, respectueuse de l'environnement et contribue à la transition vers les énergies propres.
    Systèmes solaires photovoltaïques
Les systèmes autonomes
Les systèmes hybrides
Les systèmes connectés au réseau
Avantages de l'énergie solaire photovoltaïque dans la production d'hydrogène
Durabilité
Sécurité
Coûts
Stockage
Inconvenante de l'énergie solaire photovoltaïque dans la production d'hydrogène
Sensibilisateur et catalyseur
Coûts initiaux
Dépendance à la météo
Faible densité énergétique

## Slide 21
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Production d’hydrogène par Énergie éolienne
la production d'hydrogène par l'énergie éolienne
L’énergie éolienne est utilisée pour alimenter un électrolyseur, qui divise l’eau en hydrogène et en oxygéné par électrolyse, produisant ainsi de l’hydrogène gazeux pur
Défis et opportunités
Défis
opportunités
Cout initiale élevé
Intermittence de l’énergie éolienne
Besoin d’infrastructures adaptées
Réduction des émission de gaz a effet de serre
Diversification de la production énergétique
Intégration dans les secteurs industriels et des transports

## Slide 22
Production d’hydrogène par la biomasse
En produisant de l’hydrogène à partir de la biomasse par gazéification , on utilise un processus chimique qui convertit la matière organique en un mélange de gaz de synthèse ,principalement composé d’hydrogène (H2), de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de carbone (CO2).
Gazéification de la biomasse
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Une phase de séchage
Une phase de pyrolyse
Une phase de combustion

## Slide 23
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Électrolyse assistée par plasma
La production d'hydrogène par électrolyse assistée par plasma combine l'électrolyse de l'eau avec l'utilisation du plasma pour augmenter l'efficacité du processus. Le plasma accélère les réactions chimiques d'électrolyse, permettant une production plus rapide d'hydrogène pur. Cette technologie offre un potentiel d'amélioration de l'efficacité et de réduction de la consommation d'énergie.
    Production d'hydrogène par le Reformage Plasma
Préparez un réacteur a plasma propre et fonctionnel
Introduisez des hydrocarbures dans le réacteur a plasma
Appliquez une source d’énergie pour générer un plasma chaud, provoquant la réaction de reformage et la production d’hydrogène

## Slide 24
Potentiel de la production d'hydrogène à base d'énergies solaire en Algérie
L'hydrogène est envisageable à l'avenir en Algérie

## Slide 25
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
L'Algérie possède un potentiel solaire élevé pour la production d'hydrogène grâce à son ensoleillement abondant.
Les vastes régions désertiques, notamment le Sahara, offrent des conditions optimales pour l'installation de centrales solaires à grande échelle.
Une estimation précise de la production d'hydrogène en Algérie n'est pas disponible sans données spécifiques sur les projets en cours. Cependant, avec le potentiel solaire élevé du pays, notamment dans les régions désertiques, une production significative d'hydrogène est envisageable à l'avenir
    Estimation de la production d’hydrogène en Algérie
Potentiel solaire en Algérie pour la production d'hydrogène

## Slide 26
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
Potentiel de Production annuelle d’hydrogène (l/m2/j)
Site
Site
Insolation
(kWh/m2/jour)
Insolation
(kWh/m2/jour)
Potentiel hydrogène
(l/m2/j)
Potentiel hydrogène
(l/m2/j)
Adrar
tamanrasset
I-geuezzem
Hassi-messoud
Biskra
I-sefra
Timimoune
laghouat
Illizi
Tindouf
6,04
6,3
6,45
5,71
4,96
5,35
5,84
5,23
6,04
5,77
120,3772
125,559
128,5485
113,8003
98,8528
106,6255
116,3912
104,2339
120,3772
115,1954

## Slide 27
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
L'Algérie possède le plus grand potentiel solaire au monde, évalué par une agence spatiale allemande. Le potentiel de production d'énergies renouvelables atteint
400 500 térawatts, dont plus de 235 700 térawatts proviennent du potentiel solaire photovoltaïque. Une étude a également révélé un important potentiel d'hydrogène solaire en Algérie.
    Évaluation du potentiel solaire en l'Algérie
quelques villages qui alimentés et prévus en alimentation solaire en Algérie

## Slide 28
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
L'Algérie a de grandes ambitions dans le développement de l'hydrogène solaire. Le potentiel de l'hydrogène solaire dans le sud algérien est énorme. Le gouvernement algérien a proposé un projet dans la déclaration d'Alger sur l'hydrogène pour les énergies renouvelables en 2005, . L'Algérie veut fournir 10% des besoins en hydrogène du marché européen d'ici 2040. L'hydrogène vert est conçu comme un vecteur énergétique capable de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires en hiver.
    Perspectives de développement de l'hydrogène solaire en Algérie
    Perspectives de développement de l'hydrogène solaire en Algérie
Utilisation de l'énergie renouvelable
Diversification du mix énergétique
Exportation de l'hydrogène
Développement de l'industrie de l'hydrogène

## Slide 29
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CONCLUSION
L'hydrogène solaire est un vecteur énergétique propre et durable qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et diminue la dépendance aux combustibles fossiles.
techniques de production d'hydrogène à partir de toutes les énergies renouvelables ont été étudiées, mais la production d'hydrogène solaire se distingue par son aspect écologique et durable, offrant des opportunités de développement économique et technologique.
L'Algérie doit évaluer son potentiel solaire et développer les infrastructures nécessaires pour soutenir la production et l'utilisation de l'hydrogène solaire. En exploitant son potentiel solaire considérable
l'Algérie peut jouer un rôle clé dans la transition mondiale vers une économie de l'hydrogène durable, ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la création d'emplois verts et à l'indépendance énergétique.

## Slide 30
merci pour
votre
attention